科 技 查 新 合 同    合同编号：20061100100

序    号：

依据《中华人民共和国合同法》，查新合同双方经协商一致，就以下项目的查新事务订立本合同。

| 查新项目 名 称 | 中文 | *********** |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |
| 委 托 人 | 机构名称 | 北京**科技有限公司 |
|  | 通信地址 | ************** |
|  | 邮政编码 | 100016 | 电子信箱 | ****** |
|  | 负 责 人 | *** | 电 话 | ****** | 传 真 | ******* |
|  | 联 系 人 | *** | 电 话1 | ****** | 电话2 |  |
| 查新机构 | 机构名称 | 中国科学技术信息研究所 | 通信地址 | 北京市复兴路15号 | 邮政编码 | 100038 |
|  | 联 系 人 |  | 电子信箱 | chaxin@istic.ac.cn |
|  | 传 真 | (010)58882367 | 电 话 | (010)58882353 |
| 查新目的及查新范围 目的（请选择√）： (1) 立项查新： ◇ 开题 ◇ 申报计划 √ (2) 成果查新： ◇ 成果鉴定 ◇ 申报奖励 (3) 其它（请注明）： 范围（请选择√）： ◇ 国内 ◇ 国外 ◇ 国内外 |
| 查新项目的科学技术要点 （此部分内容应充分反映查新项目的概貌。具体内容包括：项目所属技术领域、项目背景及国内/国外情况简述、要解决的技术问题、解决其技术问题拟/已采用的技术方案或方法、主要技术特征、所达到的技术效果及应用情况等。） 项目名称：高效除尘降温加湿设备。已取得实用新型专利证书。专利号ZL2003 2 0103477X 本项目所属技术领域：空气净化处理技术。 项目背景及国内外情况简述： 近年来，空气质量和污染治理已引起政府和各行各业的高度重视，空气净化处理技术设备和项目已成为国家重点扶持对象。在空气净化领域除尘加湿技术方面，目前国内外市场上存在多种喷雾或微雾除尘加湿设备，但大部分产品喷嘴口设计技术落后，容易出现阻塞；压力低时易出现滴水喷水现象；且存留水无法排出造成二次污染等问题。本项目采用了国内领先的设计工艺和技术，在自动除垢、恒定汽水比例调节、停机自动排水等方面突破了传统技术局限，达到了世界先进水平，在环保、纺织、烟草、印刷等多种行业应用，除尘降温增湿，达到了良好的效果。 要解决的技术问题： 目前国内外市场上已存在多种类型的喷雾类除尘加湿产品，但大多数都存在缺陷：诸如因喷嘴不能自动除垢，导致喷嘴口阻塞；在压缩空气压力波动或压力很低时，会出现滴水喷水现象；停机后管路中存留的水无法排出而在再次使用时对环境造成污染，以至于这些喷雾类产品在纺织、印刷、烟草、汽车、电子、电力等洁净度、控制精确度、控制能力和安全性能上要求较高的行业不能得到应用。而我公司研发的除尘加湿设备已全面解决以上问题。 本设备由若干个气水混合喷嘴和一组控制系统以及气、水管路组成。 产品技术说明： 使用条件： 水源：使用普通自来水； 压缩空气源：气压5kg/cm2 电源：220V/单相/50Hz,≤30W； 气路和水路均安装过滤器，过滤精度为5μm。 雾化喷嘴： 雾化喷嘴采用负压诱导供水的方式，避免跑冒滴漏现象； 喷嘴整体由S304不锈钢材料制成，所有密封元件采用硅橡胶制作，以保证使用寿命； 采用免维护设计，具有自动清除水垢功能，内置气动针阀，可对喷嘴出口进行自动清洗，以防止水垢堵塞喷嘴，针阀顶端装有防止滴水、喷水的密封胶圏； 单支喷嘴最大加湿量为7kg/h，用气量0.056m3/min 系统中所有与水接触的部件均采用不锈钢材料或塑胶材料，防止生锈； 喷嘴喷雾粒直径：5-10μm。 控制系统： 设外置液晶显示屏，以监控喷雾系统的工作状态； 控制器采用PLC可编程控制器，加湿系统加湿量可根据空调系统的实际需要进行准比例调节； 外接进口高精度传感（±2%RH），可接收空调自控系统提供的4-20mA摸拟量控制信号，实现湿度自动闭环控制； 系统控制器内装有真空比例调节阀，恒定气水混合比例，保障喷雾的均匀一致； 水路设有气动开关阀，断气停水，具有多重保护功能； 气管、水管采用进口知名品牌并与相关部件连接牢固，无泄漏现象，使用寿命不少于5年。 本设备关键技术和创造点： ① 气水混合喷嘴内置气动针阀，具有定时自动清除水垢及积尘的功能。 喷嘴类除尘降温加湿设备在长期使用过程中，由于水中含有大量的矿物质及杂质，导致喷嘴出水口阻塞，需要定时维护保养，我司研制的气水混合喷嘴，内部采用气动针阀结构，根据设置定时自动清除喷嘴口的水垢及积尘，可保证喷嘴不被堵塞；节约了维护费用，延长了喷嘴使用寿命。喷嘴选用优质不锈钢材质精密加工，使用期限长达30年。 ② 超细雾粒、自动恒湿控制，高效清除空气中的粉尘、杂质、悬浮颗粒物 此设备为压缩空气负压诱导加湿。整套设备可实现自动恒湿控制。控制系统内的真空阀用于控制从喷嘴喷出的压缩空气和水的混合比例，可通过真空阀改变混合比得到最佳雾化效果，超细雾粒，雾粒直径约为5-10微米。细小均匀的雾粒使得空气中漂浮的粉尘杂质等会因为吸收水雾增加自身的重量而落下,可有效地清除空气中漂浮的粉尘和悬浮颗粒物，大大改善空气环境。 此设备所采用的除尘方法为等焓加湿除尘。当空气湿度升高时，空气温度会沿等焓线相应下降，特别适用于高温环境下除尘降温。 ③ 停机时水路排水功能 此设备停止使用后，管路中的水可自动排出，避免了管路中存留的水无法排出而兹生大量细菌，并在再次投入使用时对环境造成污染。更加符合高标准的卫生要求。 设备应用： 本设备在纺织、印刷、烟草、汽车和垃圾站等行业已得到广泛应用，除尘降温、提高空气品质、改善产品工艺、疫区消毒等。在鄂尔多斯集团、华联印刷集团、将军烟厂和现代汽车等多家大企业安装使用，改善了车间环境，有效地保证了其生产工艺对除尘、降温和相对湿度的要求；并已广泛应用于温室、木材加工、养殖、保鲜冷库等多种行业，获得广大用户的一致认可和好评，具有良好的经济、社会效益和发展前景。 |
| 查新点 （查新点即查新项目的技术创新点。应从上面填写的“科学技术要点”中提取，但不宜过多。） 免维护设计，喷嘴内置气动针阀，具有定时自动清除水垢及积尘的功能； 负压诱导加湿除尘，真空比例调节恒定气水混合比例； 水路停机自动排水功能，避免空气二次污染，清洁环保。 |
| 检索词 （检索词应围绕查新点来选择。包括规范词、关键词、各种同义词、近义词、全称及缩写；化学物质名称、CAS登记号、分子式及结构式；物种拉丁名；专利分类号等。若查新范围仅限国内，则不需提供英文检索词。） 中 文 气动针阀 英 文 中 文 负压诱导 英 文 中 文 自动除垢 英 文 中 文 自动定时和/或恒湿控制 英 文 中 文 真空比例调节阀 英 文 中文 停机自动排水 |
| 委托人提供的资料 （一） 项目材料（如有打√） □ 开题报告 □ 立项申报材料 □ 研制报告 □ 总结报告 □ 成果申报表 □ 专利说明书√ □ 产品样本√ □ 检测报告 □ 用户报告√ □ 技术报告 □ 可行性报告√ □ 报奖材料 □ 其他(请注明)： 份数共计： 密级： 保密资料退还日期： 年 月 日 收件人签字： （二） 项目组已发表的相关论文或已申请的专利（如有，请列出清单）： （三） 与本项目有关的参考文献（如有，请列出清单）： |
| 合同履行的期限、地点和方式 本合同在 2006 年 5 月 24 日在 北京 履行。履行方式：提交查新报告，交付查新费用。 |
| 保密责任与真实性 委托人应声明查新项目中的保密内容。 委托人应保证查新项目无任何知识产权纠纷，应保证提供的资料必须真实，否则责任自负。 查新机构不得擅自披露、使用或向他人提供、转让查新项目的技术秘密，否则应承担由此引发的一切责任。 |
| 查新费用及其支付方式 一次总付： 人民币壹仟壹佰元整， 时间： 2006 年 5 月 24日； 分期支付：① 元， 时间： 年 月 日； ② 元， 时间： 年 月 日。 其它方式： (本合同签字生效后，如有一方违约，则违约方需向另一方支付查新费用２倍的违约金。) |
| 争议的解决方法 在合同履行过程发生争议，双方应当和解解决，也可以请求查新机构的上级主管部门进行调解。 双方不愿和解、调解解决或者和解、调解不成的，双方商定，采取申请仲裁或按司法程序方式解决。 |
| 其它 红章报告份数： （份） |
| 本合同一式二份，自双方签字后生效。有效期至合同履行完成。 |

委托人（签字）：                                查新人员（签字）：

订立地点： 北京                             订立日期：       年     月    日